## Slide 1: Chương 2 : Tổ chức CPU
Mục tiêu :
Nắm được chức năng của CPU
Hiểu được các thành phần bên trong CPU.
Nắm được cách CPU giao tiếp với thiết bị ngoại vi.
Biết được các đặc tính của CPU họ Intel

## Slide 2
2.1 Giới thiệu hệ thống số
2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
2.3 Hệ thống Bus
2.4 Bộ thanh ghi
2.5 Cơ chế định vị địa chỉ
2.6 Các đặc tính thiết kế liên quan đến hiệu suất CPU họ Intel
2.7 Các đặc trưng của CPU họ Intel
2.8 Câu hỏi ôn tập
NỘI DUNG

## Slide 3: 2.1 Hệ thống số
Hệ đếm | Cơ số | số ký số | dạng ký số và ký tự biểu diễn số
nhị phân | 2 | 2 | 0 1 Ex : 1010b
bát phân | 8 | 8 | 0 1 2 3 4 5 6 7 Ex : 24o
thập phân | 10 | 10 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ex : 12d
thập lục phân | 16 | 16 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Ex : 3F8h

## Slide 4: Hệ thống số
Vào thờI điểm đó, việc dùng các que để đểm là 1 ý tưởng vĩ đại!! Còn việc dùng các ký hiệu thay cho các que đếm còn vĩ đại hơn!!!!
Một trong các cách để biểu diễn 1 số hiện nay là sử dụng hệ thống số đếm decimal.
Có nhiều cách để biểu diễn 1 giá trị số. Ngày xưa, con ngườidùng các que để
đếm sau đó đã học vẽ các hình trên mặtđất và trên giấy. thí dụ số 5 lần đầu được biểu diễn bằng | | | | | (bằng 5 que). Sau đó chữ số La Mã bắt đầu dùng các ký hiệu khác nhau để biểu diễn nhiều số gọn hơn.
Thí dụ số 3 vẫn biểu diễn bởI 3 que | | | nhưng số 5 thì được thay bằng V còn số 10 thì thay bằng X.
Hệ thống số là gì ?

## Slide 5: Hệ thống số
Sử dụng que để đếm là 1 ý nghĩa vĩ đạI ở thời điểm này.Và việc dùng các ký hiệu để thay cho các que đếm càng vĩ đại hơn!!!.
Một trong những cách tốt nhất hiện nay là dùng hệ thống số thập phân (decimal system).

## Slide 6
Con người ngày nay dùng hệ 10 để đếm.Trong hệ 10 có 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Những ký số này có thể biểu diễn bất kỳ 1 giá trị nào, thí dụ : 754
Decimal System

## Slide 7
Vị trí của từng ký số rất quan trọng, thí dụ nếu ta đặt "7"
ở cuối thì: 547 nó sẽ là 1 giá trị khác :

## Slide 8: MT không thông minh như con ngườI,nó dùng trạng thái của điện tử : on and off, or 1 and 0. MT dùng binary system, binary system có 2 digits: 0, 1 Như vậy cơ số (base) là 2. Mỗi ký số (digit) trong hệ binary number được gọi là BIT, 4 bits nhóm thành 1 NIBBLE, 8 bits tạo thành 1 BYTE, 2 bytes tạo thành 1 WORD, 2 words tạo thành 1 DOUBLE WORD (ít dùng):
Binary System

## Slide 9: Hexadecimal System
Hexadecimal System Hexadecimal System dùng 16 digits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F do đó cơ số (base) là 16. Hexadecimal numbers are compact and easy to read. Ta dễ dàng biến đốI các số từ binary system sang hexadecimal system and và ngược lại, mỗi nibble (4 bits) có thể biến thành 1 hexadecimal digit :
Ex : 1234h = 4660d

## Slide 10: Các phép toán trong hệ nhị phân
cộng :
0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1+ 0 = 1 1 + 1 = 0 nhớ 1
trừ : 0 - 0 = 0 0 - 1 = 1 mượn 1 1 – 0 = 1 1- 1=0
Nhân : có thể coi là phép cộng liên tiếp
Chia : có thể coi là phép trừ liên tiếp

## Slide 11: Các phép toán trong hệ nhị phân …
Bảng phép tính Logic cho các số nhị phân
A | B | A and B | A or B | A xor B | Not A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 12: Chuyển hệ töø 10  heä 2
Ñoåi töø heä 10  heä 2 :
Ex : 12d = 1100b
Caùch ñoåi : laáy soá caàn ñoåi chia lieân tieáp cho 2, döøng khi soá bò chia baèng 0. Keát quaû laø caùc soá dö laáy theo chieàu ngöôïc laïi.
12 : 2 = 6
0 6 : 2 = 3
0 3 : 2 = 1
1 1 : 2 = 0 döøng
1

## Slide 13: Chuyển hệ töø heä 2  heä 10
Ñoåi töø heä 2  heä 10 :
Ex : 1100b = ?d
Caùch ñoåi :  ai*2i vôùi i  0...n
a laø kyù soá cuûa soá caàn ñoåi.
1*23+1*22+0*21+0*20 = 12d
a

## Slide 14: Chuyển hệ töø heä 10  heä 16
Ñoåi töø heä 10  heä 16 :
Ex : 253d = ?h
Caùch ñoåi : laáy soá caàn ñoåi chia lieân tieáp cho 16, döøng khi soá bò chia = 0. Keát quaû laø chuoåi soá dö laáy theo chieàu ngöôïc laïi.
253d = FDh

## Slide 15: Chuyển hệ töø heä 2  heä 16
Ñoåi töø heä 2  heä 16 :
Ex : 101011010b = ?h
Caùch ñoåi : nhoùm 4 chöõ soá nhò phaân thaønh töøng nhoùm, roài chuyeån ñoåi töøng nhoùm sang soá heä thaäp luïc phaân.
000101011010d = 15Ah
1 5 A

## Slide 17: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)

## Slide 18: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)

## Slide 19: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU

## Slide 20: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
CPU có tên viết tắt là Central Prossesing Unit hay còn gọi là trung tâm sử lý dữ liệu, hoặc hiểu một cách đơn giản đó chính là bộ não điều khiển hầu hết các thành phần còn lại ở trong một bộ máy vi tính. Chức năng của CPU là xử lý và phân tích mọi dữ liệu khi được nhập vào nó và nó sẽ xử lý mọi yêu cầu tính toán từ người dùng máy tính.

## Slide 21: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
Cấu tạo của CPU có những thành phần gì?
Moãi CPU coù 1 taäp leänh rieâng. Chöông trình ñöôïc thöïc thi ôû CPU naøo seõ chæ goàm caùc leänh trong taäp leänh cuûa CPU ñoù.
CPU gồm 1 số bộ phận tách biệt :
Bộ điều khiển lấy lệnh ra từ bộ nhớ và xác định kiểu lệnh.
Bộ luận lý và số học (ALU) thực hiện phép toán như cộng, and.
Các thanh ghi (Registers) : lưu kết quả tạm thời và các thông tin điều khiển.CPU giao tiếp với các bộ phận khác trong máy tính thông qua các tuyến gọi là Bus

## Slide 22: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
Các thông số kỹ thuật của CPU?
Tốc độ xử lý của CPU phụ thuộc vào những mức xung nhịp và cache bên trong nó ngoài ra kết hợp như Main , Ram, Ổ cứng cũng sẽ quyết định và cấu thành nên một cỗ máy hoàn chỉnh. Xung nhịp CPU càng cao , Bus Ram càng cao và SSD có tốc độ đọc ghi càng cao thì bộ máy tính càng khủng. FSB - (Front Side Bus): Là tốc độ truyền tải dữ liệu ra vào CPU hay là tốc độ dữ liệu chạy qua chân của CPU.Bộ nhớ Cache: Vùng nhớ mà CPU dùng để lưu các phần của chương trình, các tài liệu sắp được sử dụng. Khi cần CPU sẽ tìm thông tin trên cache trước khi tìm trên bộ nhớ chính.

## Slide 23: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
CPU làm việc như thế nào?
*Tìm Nạp
- Quá trình tìm nạp liên quan đến việc nhận được một lệnh. Lệnh được biểu diễn dưới dạng một chuỗi các số và được chuyển tới CPU từ RAM.
- CPU cần phải biết lệnh nào sẽ đến tiếp theo. Địa chỉ lệnh hiện tại được giữ bởi một Program Counter - bộ đếm chương trình (PC). PC và các lệnh sau đó được đặt vào một Instruction Register - thanh ghi lệnh (IR). Độ dài của PC sau đó được tăng lên để tham chiếu đến địa chỉ của lệnh tiếp theo.

## Slide 24: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
CPU làm việc như thế nào?
*Giải mã
- Khi một lệnh được tìm nạp và được lưu trữ trong IR, CPU sẽ truyền lệnh tới một mạch được gọi là bộ giải mã lệnh. Điều này chuyển đổi lệnh thành các tín hiệu được chuyển qua các phần khác của CPU để thực hiện hành động.

## Slide 25: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
CPU làm việc như thế nào?
* Thực thi
Trong bước cuối cùng, các lệnh được giải mã, gửi đến các bộ phận liên quan của CPU để được thực hiện. Các kết quả thường được ghi vào một CPU register, nơi chúng có thể được tham chiếu bằng các lệnh sau đó.

## Slide 26: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
CPU có bao nhiêu lõi?
- Thời kỳ đầu, CPU chỉ có một lõi đơn có nghĩa là CPU được giới hạn ở một tập hợp các tác vụ đơn lẻ.
- Hiện nay, bạn sẽ thường xuyên nghe thấy các cụm từ như lõi kép, lõi tứ và đa nhân (hay đa lõi).
- Ví dụ, một bộ vi xử lý lõi kép thực sự chỉ là hai CPU riêng biệt trên một chip đơn. Bằng cách tăng số lượng lõi, CPU có thể xử lý đồng thời nhiều tiến trình. Điều này có hiệu quả đối với mong muốn làm tăng hiệu suất và giảm thời gian xử lý. Các bộ vi xử lý lõi kép sớm nhường chỗ cho các bộ vi xử lý lõi tứ với 4 CPU, và thậm chí cả các bộ vi xử lý đa lõi với 8 CPU. Thêm vào công nghệ siêu phân luồng là máy tính của bạn có thể thực hiện các tác vụ như thể chúng có tới 16 lõi.

## Slide 27: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
Các thông số
- 32 hoặc 64bit: Bộ vi xử lý không nhận được luồng dữ liệu liên tục. Thay vào đó, nó nhận dữ liệu trong các khối nhỏ hơn được gọi là một "word". Bộ vi xử lý bị giới hạn bởi số bit trong một word. Khi bộ vi xử lý 32bit được thiết kế lần đầu, nó có vẻ như là một kích thước word cực lớn. Tuy nhiên, định luật Moore vẫn được duy trì và đột nhiên các máy tính có thể xử lý hơn 4GB RAM - mở cánh cửa cho một bộ xử lý 64bit mới.

## Slide 28: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
Các thông số
Socket cpu? socket hỗ trợ CPU là bộ phận ổ cắm tiếp xúc giữa bộ xử lý (CPU) và bo mạch chủ (mainboard). Đây là bộ phận duy nhất để kết nối CPU và mainboard.

## Slide 29: 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU
CPU (Central Processing Unit)
Các thông số
- Bộ nhớ cache BL2/L3: Thiết kế nhiệt điện là thước đo công suất cực đại bằng đơn vị Watts mà CPU của bạn sẽ tiêu thụ. Ngoài mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, nó còn có khả năng sinh ra ít nhiệt hơn nữa.

## Slide 30: CPU (cont)
Caùc nhaø cheá taïo CPU qui ñònh toác ñoä thöïc hieän cuûa töøng chip phuø hôïp vôùi nhòp tim cuûa chip ñoù (clock speed) toác ñoä ñoàng hoà, nhòp ñoàng hoà.
Ñôn vò ño toác ñoä cuûa chip CPU laø Mhz cho bieát chip ñaäp bao nhieâu nhòp trong 1 s. Ex : CPU 500Mhz.

## Slide 31: Sơ đồ khối CPU.
Control Unit
ALU
Đơn vị giao tiếp – IO Card
IO Device
Registers
Main Memory
Có 2 tác vụ : Đọc /Ghi
2 loại dữ liệu:
1) Data : số liệu đầu vào,
kết quả,
dữ liệu trung gian
2) Chương trình
Phép toán: số học, luận lý, so sánh, dịch, quay,xử lý bit
CPU
đọc, phân tích lệnh , ra lệnh cho các đơn vị chức năng thực hiện

## Slide 32: Chu kyø leänh
Moät chu kyø thöïc hieän leänh maùy goàm 3 giai ñoaïn chính sau :
Laáy leänh : leänh caát ôû oâ nhôù seõ ñöôïc laáy vaøo thanh ghi leänh.
Giaûi maõ vaø thöïc hieän leänh : leänh trong thanh ghi leänh seõ ñöôïc giaûi maõ vaø thöïc hieän theo moâ taû cuûa leänh trong taäp leänh.
Xaùc ñònh ñòa chæ cuûa leänh tieáp theo : trong khi leänh ñöôïc thöïc hieän, giaù trò cuûa boä ñeám chöông trình seõ töï ñoäng taêng leân chæ ñeán oâ nhôù chöùa leänh seõ ñöôïc thöïc hieän tieáp theo.
Chu kyø leänh ñöôïc xaây döïng töø nhöõng ñôn vò cô baûn laø chu kyø maùy.

## Slide 33: Chu kyø maùy
Chu kyø maùy laø chu kyø cuûa 1 hoaït ñoäng cô baûn cuûa maùy tính nhö :
Chu kyø ñoïc boä nhôù
Chu kyø ghi boä nhôù
Chu kyø ñoïc toaùn haïng
Chu kyø ghi keát quaû
Clock : xung laøm nhieäm vuï ñònh thì cho maïch tuaàn töï.

## Slide 34: Thöïc hieän leänh
CPU thöïc hieän leänh tuaàn töï theo chuoåi caùc böôùc :
Laáy leänh keá töø boä nhôù. thanh ghi leänh.
Thay ñoåi PC ñeå chæ ñeán leänh keá tieáp.
Xaùc ñònh kieåu leänh vöøa laáy ra.
Xaùc ñònh kieåu döõ lieäu vöøa yeâu caàu vaø xaùc ñònh vò trí döõ lieäu trong boä nhôù.
Neáu leänh caàn döõ lieäu trong boä nhôù, naïp noù vaøo thanh ghi cuûa CPU

## Slide 35: Thöïc hieän leänh (cont)
Thöïc hieän leänh..
Löu keát quaû ôû nôi thích hôïp. .
Trôû về böôùc 1 ñeå thöïc hieän leänh keá.

## Slide 36: Sự phân phối thời gian cho 2 quá trình lấy lệnh và thi hành lệnh của CPU thường và CPU đường ống
Thi hành lệnh
Lấy lệnh
CPU thường
LỆNH 2
LỆNH 1
LỆNH 3
LỆNH 1
LỆNH 2
LỆNH 3
Thi hành lệnh
Lấy lệnh
LỆNH 2
LỆNH 1
LỆNH 3
LỆNH 1
LỆNH 2
LỆNH 3
CPU dùng cơ cấu đường ống (piple line)
Thời gian tiết kiệm được

## Slide 37: Heä ña boä xöû lyù (MultiProccessor)
CPU
CPU
CPU
CPU
Shared memory
Bus
Heä MultiProccessor söû duïng 1 ñöôøng Bus

## Slide 38: Heä ña boä xöû lyù (MultiProccessor)
CPU
CPU
CPU
CPU
Shared memory
Bus
Heä MultiProccessor söû duïng nhieàu boä nhôù cuïc boä
Local Memory

## Slide 39
Bus là các đường truyền. Thông tin sẽ được chuyển qua lại giữa các thành phần linh kiện thông qua mạng lưới gọi là các Bus.
?
Bus

## Slide 40: 2.3 Hệ thống Bus
Các thiết bị ngoại vi kết nối với hệ thống nhờ các khe cắm mở rộng (expansion slot).
Bus hệ thống (Bus system) sẽ kết nối tất cả các thành phần lại với nhau.
Có 3 loại bus :bus dữ liệu (data bus), bus địa chỉ (address bus) và bus điều khiển (control bus).

## Slide 41: Các loại Bus
Address Bus : nhóm đường truyền nhận diện vị trí truy xuất trong thiết bị đích : thông tin được đọc từ đâu hoặc ghi vào đâu.
Data Bus : nhóm đường truyền để tải data thực sự giữa các thiết bị hệ thống do địa chỉ trên address bus đã xác định. Độ rộng của data bus (số đường dây dẫn) xác định data trong mỗi lần truyền là bao nhiêu.
Control Bus : nhóm đường truyền cho các tín hiệu điều khiển như : tác vụ là đọc hay ghi, tác vụ thực thi trên bộ nhớ hay trên thiết bị ngoại vi, nhận dạng chu kỳ bus và khi nào thì hoàn tất tác vụ…

## Slide 42: Minh họa hệ thống Bus
CPU
IO devices
Memory
Data bus
Address bus
Control bus

## Slide 43: A Typical Output Port

## Slide 44: An Input and an Output Device That Share the Same Address (a Dual I/O Port)

## Slide 45: Connection of the PCI and ISA Busses in a Typical PC
Peripheral
Component Interconnect
Industry
Standard
Architecture

## Slide 46
PCI local bus n. Short for Peripheral Component Interconnect local bus. A specification introduced by Intel Corporation that defines a local bus system that allows up to 10 PCI-compliant expansion cards to be installed in the computer. A PCI local bus system requires the presence of a PCI controller card, which must be installed in one of the PCI-compliant slots. Optionally, an expansion bus controller for the system’s ISA, EISA, or Micro Channel Architecture slots can be installed as well, providing increased synchronization over all the system’s bus-installed resources. The PCI controller can exchange data with the system’s CPU either 32 bits or 64 bits at a time, depending on the implementation, and it allows intelligent, PCI-compliant adapters to perform tasks concurrently with the CPU using a technique called bus mastering. The PCI specification allows for multiplexing, a technique that permits more than one electrical signal to be present on the bus at one time.

## Slide 47: Bus PCI
PCI chuẩn nốI ghép các thiết bị ngọai vi với bộ VXL tốc độ cao của Intel như 486/Pentium
Tốc độ tối đa 33MHz
Data bus 32 bits và 64 bits
Hỗ trợ cho 10 thiết bị ngoại vi
Plug and Play

## Slide 48: Plug and Play
1.Cả BIOS trên mainboard và Card bổ sung đều không phảI là Plug and Play.
3. BIOS trên mainboard và Card bổ sung là Plug and Play  cấu hình tự động thực hiện mọi công việc.
2. BIOS trên mainboard Plug and Play nhưng Card bổ sung thì không  phần mềm cài đặt sẽ giúp sắp xếp địa chỉ I/O, IRQ và các kênh DMA.

## Slide 49: AGP Bus Interface
Accelerated
Graphic
Port

## Slide 50: AGP (Accelerated Graphics Port)
Acronym for Accelerated Graphics Port. A high-performance bus specification designed for fast, high-quality display of 3-D and video images. Developed by Intel Corporation, AGP uses a dedicated point-to-point connection between the graphics controller and main system memory. This connection enables AGP-capable display adapters and compatible chip sets to transfer video data directly between system memory and adapter memory, to display images more quickly and smoothly than they can be displayed when the information must be transferred over the system’s primary (PCI) bus. AGP also allows for storing complex image elements such as texture maps in system memory and thus reduces the need for large amounts of memory on the adapter itself. AGP runs at 66 MHz—twice as fast as the PCI bus—and can support data transfer speeds of up to 533 Mbps..

## Slide 51: Độ rộng Bus
Độ rộng bus chính là số đường dây dẫn hợp thành bus.
Với address bus : trên mỗi đường dây chỉ có thể có 1 trong 2 trạng thái 0 hoặc 1 nên bus có độ rộng n thì có thể nhận biết được 2n địa chỉ.
Với data bus : được thiết kế theo nguyên tắc là bội của 8 (8,16,32,64 bit) như thế mỗi lần truyền 1 byte/2 bytes/4 bytes tùy theo máy. Bề rộng Data bus càng lớn thì data truyền càng nhanh.

## Slide 52
Bus PC/XT có khe cắm 62 chân bao gồm :
Data bus D0-D7
Adrress Bus A0-A19
Các tín hiệu điều khiển ….
Bus PC/AT : bus XT + 36 chân nữa để làm việc vớI data bus 16 bit, bus địa chỉ 24 bit.
36 chân bổ sung được dùng làm các đường dữ liệu D8-D15, các đường địa chỉ A21-A23,…
D0-D7 : là bus dữ liệu 8 bit, 2 chiều nối giữa bộ VXL với bộ nhớ, I/O.

## Slide 53: Nhược điểm của Bus ISA
Data bus bị hạn chế ở 16 bits  không thể phốI hợp vớI data bus 32 bits của bộ VXL 386/486/Pentum.
Address bus địa chỉ 24 bits giới hạn khả năng truy cập bộ nhớ cực đại qua khe cắm mở rộng 16MB  không thể phối hợp được với bus địa chỉ 32 bit của 386/486/Pentium.

## Slide 54: Chu kỳ Bus
Mỗi chu kỳ bus là 1 tác vụ xãy ra trên bus để truyền tải data.
Mỗi lần CPU cần lệnh (hoặc data) từ bộ nhớ hoặc I/O, chúng phải thực thi 1 chu kỳ bus để có được thông tin hoặc ghi thông tin ra bộ nhớ hoặc ra I/O.
Mỗi chu kỳ bus gồm 2 bước :
bước 1 : gửi địa chỉ
bước 2 : truyền data từ địa chỉ đã được định vị.

## Slide 55
4 chu kỳ bus cơ bản :
đọc bộ nhớ (memory Read)
ghi bộ nhớ (memory Write)
đọc I/O (I/O Read)
ghi I/O (I/O Write).
Các tín hiệu cần thiết để thực hiện các chu kỳ bus được sinh ra bởi CPU hoặc DMA Controller hoặc bộ làm tươi bộ nhớ.

## Slide 56: Chu kỳ Bus
Mỗi chu kỳ Bus đòi hỏi tối thiểu trọn vẹn 2 xung đồng hồ hệ thống.
Đây là mốc tham chiếu theo thời gian để đồng bộ hoá tất cả các tác vụ bên trong máy tính. Xung đầu tiên gọi là Address time , địa chỉ truy xuất sẽ được gửi đi cùng với tín hiệu xác định loại tác vụ sẽ được thực thi (đọc/ghi/đến mem/đến I/O).

## Slide 57: Chu kỳ Bus
Cuối xung thứ 2, CPU sẽ kiểm tra đường tín hiệu Ready. Nếu thiết bị cần truy xuất sẵn sàng đáp ứng tác vụ, thiết bị này sẽ kích 1 tín hiệu lên đường Ready để báo cho CPU biết và chu kỳ bus hoàn tất.
Khi 1 thiết bị không sẵn sàng, không có tín hiệu trên đường Ready, CPU phải chờ, có thể phải tiêu tốn thêm 1 hay nhiều xung clock.

## Slide 58: Chu kỳ Bus (cont)
Chu kỳ bus
Add1
Data1
Ready
Add2
Data2
Chu kỳ bus
InactiveReady
Chu kyø Bus khi khoâng coù traïng thaùi chôø
Add1
Data1
Add2
Data2
Chu kyø Bus khi coù traïng thaùi chôø
Add1
Add2
Data2

## Slide 59: Chu kỳ Bus (cont)
Chú ý :
Trong 1 số hệ thống, cho phép ta Setup một số wait states trong phần Extend Setup của Bios.
Wait states mặc định là 4 cho các vỉ mạch 8 bit và là 1 cho các vĩ mạch 16 bit.
Nếu ta cho giá trị này nhỏ thì có thể ngoại vi không theo kịp CPU và hệ thống bị treo.
Còn nếu cho giá trị này lớn thì tốc độ chung của hệ thống bị chậm lại.
tốc độ truyền tải tối đa :
tốc độ truyền tải = tốc độ bus (MHz) x số bytes trong 1 lần truyền /số chu kỳ xung clock cho mỗi lần truyền

## Slide 60: 2.4 Hệ thống thanh ghi
Là các phần tử có khả năng lưu trữ thông tin với dung lượng 8, 16 , 32, 64 bit.
Được xây dựng từ các FlipFlop nên có tốc độ truy xuất rất nhanh.
Phân loại thanh ghi :
Thanh ghi tổng quát : chủ yếu dùng để lưu trữ dữ liệu trong quá trình thực thi CT, nhưng mỗi thanh ghi còn có 1 số chức năng riêng.
Thanh ghi điều khiển : các bit của nó qui định tác vụ của các đơn vị chức năng của MT.
Thanh ghi trạng thái : lưu trữ thông tin mô tả trạng thái.

## Slide 61: AX Register
AH
AX ngoài chức năng lưu trữ dữ liệu, nó còn được CPU dùng trong phép toán số học như nhân, chia.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
AL
Thanh ghi AX (Accumulator register) : thanh ghi tích luỹ, dài 16 bit nhưng nó cũng có thể chia làm 2 thanh ghi 8 bit AH và AL

## Slide 62: AX Register
AH
Thí dụ nếu AX=1234h thì AH=12H AL=34h
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
AL
Thanh ghi AH là nửa cao của thanh ghi AX
Thanh ghi AL là nửa thấp của thanh ghi AX

## Slide 63: BX Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
BL
BH
BX lưu giữ địa chỉ của 1 thủ tục hay biến, nó cũng được dùng thực hiện các phép dời chuyển số học và dữ liệu.
Thanh ghi BX (Base register) : dài 16 bit nhưng nó cũng có thể chia làm 2 thanh ghi 8 bit BH và BL

## Slide 64: DX Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
DX
DL
DH
Thanh ghi DX : có vai trò đặc biệt trong phép nhân và phép chia ngoài chức năng lưu trữ dữ liệu.
Ex : khi nhân DX sẽ lưu giữ 16 bit cao của tích.
Thanh ghi DX (Data register) : dài 16 bit nhưng nó cũng có thể chia làm 2 thanh ghi 8 bit DH và DL

## Slide 65: CX Register
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
CX
CH
CL
CX (Counter register) : thanh ghi này dùng làm bộ đếm trong các vòng lặp. Các lệnh tự động lặp lại và sau mỗi lần lặp giá trị của CX tự động giảm đi 1.
CL thường chứa số lần dịch, quay trong các lệnh dịch, quay thanh ghi
CX dài 16 bit, nó cũng có thể chia làm 2 thanh ghi 8 bit là CH và CL

## Slide 66: Các thanh ghi Segment
CPU có 4 thanh ghi segment dài 16 bit, các thanh ghi này không thể chia làm 2 thanh ghi 8 bit như 4 thanh ghi AX,BX,CX và DX.
Các thanh ghi đoạn được sử dụng như là địa chỉ cơ sở của các lệnh trong chương trình, stack và dữ liệu.
4 thanh ghi đoạn : CS (Code Segment), DS (Data Segment), SS (Stack Segment) và ES (Extra Segment).
CS : chứa địa chỉ bắt đầu của code trong chương trình.
DS : chứa địa chỉ của các biến khai báo trong chương trình.
SS : chứa địa chỉ của bộ nhớ Stack dùng trong chương trình
ES : chứa địa chỉ cơ sở bổ sung cho các biến bộ nhớ.

## Slide 67: Thanh ghi 32 bit
Ñoái vôùi moät soá CPU ñôøi môùi, coù caùc thanh ghi daøi 32, 64 bit. Ta ghi theâm E ñöùng tröôùc teân caùc thanh ghi 16 bit...
EAX, EBX, ECX, EDX ....

## Slide 68: 2.5 Thanh ghi đoạn và sự hình thành địa chỉ
8088 sử dụng 20 bit để đánh địa chỉ bộ nhớ  quản lý trên 1Mb bộ nhớ. Nhưng 8088 lại không có thanh ghi nào 20 bit, tất cả là 16 bit do đó 1 thanh ghi chỉ có thể đánh địa chỉ tối đa là 64 kB bộ nhớ.
Như vậy phải kết hợp 2 thanh ghi mới địa chỉ hoá toàn bộ bộ nhớ. 8088 sử 1 trong các thanh ghi dùng chung và 1 trong các thanh ghi đoạn (CS,DS,SS,ES) để tạo thành 1 địa chỉ 20 bit.

## Slide 69: SỰ PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ
CPU 8086 dùng phương pháp phân đọan bộ nhớ để quản lý bộ nhớ 1MB của nó.
Địa chỉ 20 bit của bộ nhớ 1MB không thể chứa đủ trong các thanh ghi 16 bit của CPU 8086  bộ nhớ 1MB được chia ra thành các đoạn (segment) 64KB.
Địa chỉ trong các đọan 64KB chỉ có 16 bit nên CPU 8086 dễ dàng xử lý bằng các thanh ghi của nó.
 PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ : là cách dùng các thanh ghi 16 bit để biểu diễn cho địa chỉ 20 bit.

## Slide 70: 2.5 Địa chỉ vật lý & địa chỉ luận lý
Địa chỉ 20 bits được gọi là địa chỉ vật lý.
Địa chỉ vật lý dùng như thế nào ?
Dùng trong thiết kế các mạch giải mã địa chỉ cho bộ nhớ và xuất nhập.
Còn trong lập trình , địa chỉ vật lý không thể dùng được mà nó được thay thế bằng địa chỉ luận lý (logic).

## Slide 71: Địa chỉ luận lý
Địa chỉ của 1 ô nhớ được xác định bởi 2 phần:
Segment : offset
Địa chỉ trong đoạn (độ dời)
Địa chỉ đoạn
Ex : B001:1234
Mỗi địa chỉ thành phần là 1 số 16 bit và được viết theo cách sau :
Segment : offset

## Slide 72: Sự hình thành địa chỉ
Hãng Intel đề xuất 1 phương pháp để hình thành địa chỉ.
Mỗi địa chỉ ô nhớ được hình thành từ 1 phép tính tổng 1 địa chỉ cơ sở và 1 địa chỉ offset.
Địa chỉ cơ sở lưu trong 1 thanh ghi segemnt, còn địa chỉ offset nằm trong 1 thanh ghi chỉ số hay thanh ghi con trỏ.
Phép cộng này sẽ tạo 1 địa chỉ 20 bit gọi là địa chỉ vật lý.

## Slide 73: Thí dụ minh hoạ hình thành địa chỉ
Địa chỉ Offset
Địa chỉ segment
Địa chỉ vật lý 20 bit
0 0 0 0
cộng
0
15
0
0
15
19

## Slide 74: Sự hình thành địa chỉ tuyệt đối
Gỉa sử ta có địa chỉ 08F1 : 0100
CPU tự động lấy địa chỉ segment x 10 (hệ 16) thành 08F10
Sau đó nó cộng với địa chỉ Offset 0100
 địa chỉ tuyệt đối : 09010
địa chỉ Offset
địa chỉ segment
địa chỉ tương đối

## Slide 75: Cách tính địa chỉ vật lý từ địa chỉ luận lý
Địa chỉ vật lý = (segment*16) + offset
Segment 0
offset
Địa chỉ vật lý
+
Ex : tính địa chỉ vật lý tương ứng địa chỉ luận lý B001:1234
Địa chỉ vật lý = B0010h + 1234h = B1244h

## Slide 76: Sự chồng chất các đoạn
Địa chỉ segment hay còn gọi là địa chỉ nền của đoạn. Nó cho biết điểm bắt đầu của đoạn trong bộ nhớ.
Địa chỉ offset thể hiện khoảng cách kể từ đầu đọan của ô nhớ cần tham khảo.
Do offset dài 16 bit nên chiều dài tối đa của mỗi đọan là 64K.

## Slide 77: Sự chồng chất các đoạn
Trong mỗi đoạn, ô nhớ đầu tiên có offset là 0000h và ô nhớ cuối cùng là FFFFh.
64KB
0000
FFFF
offset
Ô nhớ có địa chỉ segment:offset
segment
Bộ nhớ

## Slide 78
Mỗi ô nhớ chỉ có địa chỉ vật lý nhưng có thể có nhiều địa chỉ luận lý.
Ex : 1234:1234
1334:0234
1304:0534
Đều có chung địa chỉ vật lý 13574h
Tại sao ?

## Slide 79
Để hiểu rõ tại sao ta hãy xét mối quan hệ giữa địa chỉ vật lý với segment và offset
00000h
00010h
00020h
0000:
0002:
0001:
0FFFFh
1001Fh
1000Fh
Phần chồng chập của 3 segment 0000,0001,0002

## Slide 80: Giải thích
0000:0000  00000h
Giữ nguyên phần segment, tăng phần offset lên 1 thành ra địa chỉ luận lý là 0000:0001
Địa chỉ vật lý tương ứng là 00001h
Tương tự vớI địa chỉ luận lý là 0000:0002 ta có địa chỉ vật lý là 00002h
Khi offset tăng 1 đơn vị thì địa chỉ vật lý
tăng 1 địa chỉ hoặc là tăng 1 byte.
Như vậy có thể xem đơn vị của offset là byte

## Slide 81
Làm lại quá trình trên nhưng giữ nguyên phần offset chỉ tăng phần segment.
0002:0000  00020h
0001:0000  00010h
Khi segment tăng 1 đơn vị thì địa chỉ vật lý
tăng 10h địa chỉ hoặc là tăng 16 bytes
Đơn vị của segemnt là paragraph

## Slide 82
Ta thấy segment 0000 nằm ở đầu vùng nhớ nhưng segment 0001 bắt đầu cách đầu vùng nhớ chỉ có 16 bytes, segment 0002 bắt đầu cách đầu vùng nhớ 32 bytes…..
Phần chồng chập 3 segment 0000,0001,0002 trên hình vẽ là vùng bộ nhớ mà bất kỳ ô nhớ nào nằm trong đó (địa chỉ vật lý từ 00020h đến 0FFFFh) đều có thể có địa chỉ luận lý tương ứng trong cả 3 segment.

## Slide 83
Ex : ô nhớ có địa chỉ 0002Dh sẽ có địa chỉ logic trong segment 0000 là 0000:002D
Trong segment 0001 là 0001:001D
Trong segment 0002 là 0002:000D
 nếu vùng bộ nhớ nào càng có nhiều segment chồng chập lên nhau thì các ô nhớ trong đó càng có nhiều địa chỉ luận lý.

## Slide 84
?
Một ô nhớ có bao nhiêu địa chỉ luận lý
Một ô nhớ có ít nhất 1 địa chỉ luận lý và nhiều nhất là 65536/16 = 4096 địa chỉ luận lý

## Slide 85: Caùc thanh ghi ñoaïn CS, DS, SS, ES
3 trong 4 thanh ghi ñoaïn ñöôïc duøng trong caùc muïc ñích ñaëc bieät sau
CS : xaùc ñònh ñoaïn leänh – nôi chöùa chöông trình ñöôïc thi haønh.
DS : xaùc ñònh ñoaïn döõ lieäu – nôi chöùa chöông trình ñöôïc thi haønh.
SS : xaùc ñònh ñoaïn stack – vuøng laøm vieäc taïm thôøi duøng ñeå theo doõi caùc tham soá vaø caùc ñòa chæ ñang ñöôïc chöông trình hieän haønh söû duïng.
Coøn thanh ghi ES : troû ñeán ñoaïn theâm, thöôøng ñöôïc duøng ñeå boå sung cho ñoaïn döõ lieäu  coù vuøng nhôù >64k cho ñoaïn döõ lieäu.

## Slide 86: Caùc thanh ghi ñoaïn CS, DS, SS, ES
3 trong 4 thanh ghi ñoaïn ñöôïc duøng trong caùc muïc ñích ñaëc bieät sau
CS : xaùc ñònh ñoaïn leänh – nôi chöùa chöông trình ñöôïc thi haønh.
DS : xaùc ñònh ñoaïn döõ lieäu – nôi chöùa chöông trình ñöôïc thi haønh.
SS : xaùc ñònh ñoaïn stack – vuøng laøm vieäc taïm thôøi duøng ñeå theo doõi caùc tham soá vaø caùc ñòa chæ ñang ñöôïc chöông trình hieän haønh söû duïng.
Coøn thanh ghi ES : troû ñeán ñoaïn theâm, thöôøng ñöôïc duøng ñeå boå sung cho ñoaïn döõ lieäu  coù vuøng nhôù >64k cho ñoaïn döõ lieäu.

## Slide 87: Thanh ghi traïng thaùi (thanh ghi côø)
Thanh ghi côø laø thanh ghi 16 bit naèm beân trong EU (Excution Unit). Tuy nhieân chæ coù 9 trong 16 bit ñöôïc söû duïng.7 bit coøn laïi khoâng duøng.
 |  |  |  | O | D | I | T | S | Z |  | A |  | P |  | C
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
O OverFlow flag D : Direction flag I : Interrupt flag
T : Trap flag S : Sign flag Z : Zero flag
A : Auxiliary flag P : Parity flag C : Carry flag

## Slide 88: Thanh ghi traïng thaùi (thanh ghi côø)
Giaûi thích :
Côø CF : chæ thò coäng coù nhôù, tröø coù möôïn.
Côø PF : On khi keát quaû cuûa taùc vuï coù soá bit 1 laø soá chaún.
Neáu soá bit 1 laø soá leû thì PF laø Off.
Côø AF : coù nhôù trong pheùp coäng hoaëc coù möôïn trong pheùp tröø vôùi 4 bit thaáp sang 4 bit cao.
Côø ZF : On khi taùc vuï luaän lyù cho keát quaû laø 0.
Côø SF : bit cao nhaát cuûa keát quaû seõ ñöôïc copy sang SF. SF =1 keát quaû laø soá aâm. SF = 0 khi keát quaû laø soá döong.

## Slide 89: Thanh ghi traïng thaùi (thanh ghi côø)
Giaûi thích :
Côø OF : OF=1 khi keát quaû bò traøn soá (vöôït quaù khaû naêng löu tröõ ). Neáu keát quaû khoâng bò traøn thì OF=0.
3 bit coøn laïi laø 3 bit ñieàu khieån :
Côø TF : baùo CPU thi haønh töøng böôùc. Cung caáp coâng cuï debug chöông trình.
Côø IF : IF=1 giuùp 8086 nhaän bieát coù yeâu caàu ngaét quaõng coù che.
Côø DF : xaùc ñònh höôùng theo chieàu taêng/giaûm trong xöû lyù chuoåi.
8086 cho pheùp User laäp trình baät taét caùc côø CF,DF,IF,TF

## Slide 90: Thanh ghi chæ soá (Index)
5 thanh ghi offset duøng ñeå xaùc ñònh chích xaùc 1 byte hay 1 word trong 1 ñoaïn 64K.Ñoù laø :
IP : thanh ghi con troû leänh, cho bieát vò trí cuûa leänh hieän haønh trong ñoaïn leänh. Con troû leänh IP coøn ñöôïc goïi laø boä ñeám chöông trình. Thöôøng ñöôïc duøng keát hôïp vôùi CS ñeå theo doõi vò trí chính xaùc cuûa leänh seõ ñöôïc thöïc hieän keá tieáp.

## Slide 91: Thanh ghi chæ soá (Index)
Caùc thanh ghi con troû Stack : SP vaø BP, moãi thanh ghi daøi 16 bit.
SP (Stack pointer) cho bieát vò trí hieän haønh cuûa ñænh Stack.
BP (Basic Pointer) duøng ñeå truy caäp döõ lieäu trong Stack.
SI (source index) : troû ñeán oâ nhôù trong ñoaïn döõ lieäu ñöôïc ñònh ñòa chæ bôûi thanh ghi DS.
DI (destination) : chöùc naêng töông töï SI. Hai thanh ghi naøy thöôøng duøng trong xöû lyù chuoåi.

## Slide 92: ĐỊA CHỈ LUẬN LÝ VÀ THANH GHI
Để tham khảo đến bộ nhớ trong chương trình, VXL 8086 cho phép sử dụng các địa chỉ luận lý 1 cách trực tiếp hoặc thông qua các thanh ghi của nó.
Thanh ghi đoạn dùng để chứa segment
Thanh ghi tổng quát dùng để chứa địa chỉ
trong đoạn offset
Để tham khảo đến địa chỉ luận lý có segment trong thanh ghi DS, offset trong thanh ghi BX, ta viết DS:BX

## Slide 93
Ex : nếu lúc tham khảo
DS = 2000h BX = 12A9h thì địa chỉ luận lý DS:BX chính là tham khảo đến ô nhớ 2000:12A9

## Slide 94
Trong cách sử dụng địa chỉ luận lý thông qua các thanh ghi có 1 số cặp thanh ghi luôn phải dùng chung với nhau 1 cách bắt buộc :
CS:IP lấy lệnh (địa chỉ lệnh sắp thi hành)
SS:SP địa chỉ đỉnh Stack
SS:BP thông số trong Stack
(dùng trong chương trình con)
DS:SI địa chỉ chuổi nguồn
ES:DI địa chỉ chuổi đích

## Slide 95
Chương trình mà VXL 8086 thi hành thường có 3 đọan :
Đọan chương trình có địa chỉ trong thanh ghi CS.
Đọan dữ liệu có địa chỉ trong thanh ghi DS.
Đọan stack có địa chỉ trong thanh ghi SS.

## Slide 96: Caùc ñaëc tính cuûa CPU Intel
Hieäu quaû cuûa CPU thuoäc hoï Intel khi xöû lyù vaø chuyeån giao thoâng tin ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc yeáu toá sau :
Taàn soá maïch xung ñoàng hoà cuûa CPU.
Ñoä roäng cuûa Data bus
Ñoä roäng cuûa Address bus

## Slide 97: Caùc ñaëc tính cuûa CPU Intel
Taàn soá maïch xung ñoàng hoà cuûa CPU.caøng nhanh thì toác ñoä xöû lyù caøng nhanh.
Ñoä roäng cuûa Data bus caøng roäng thì caøng nhieàu data ñöôïc chuyeån giao trong 1 laàn giao dòch.
Ñoä roäng cuûa Address bus caøng roäng thì khaû naêng quaûn lyù boä nhôù caøng lôùn.

## Slide 98: Caùc ñaëc tính cuûa CPU Intel
Loaïi CPU | Data Bus (bit) | Address bus (bit) | Khaû naêng quaûn lyù boä nhôù
8088 | 8 | 20 | 1 MB
8086 | 16 | 20 | 1MB
80286 | 16 | 24 | 16Mb
80386 | 32 | 32 | 4 GB
80486 | 32 | 32 | 4 GB
Pentium | 64 | 32 | 4GB

## Slide 99: Toùm taét CPU hoï Intel
CPU 80286 : Data bus 16 bit neân moãi laàn chuyeån giao 2 bytes  quaûn lyù 16MB boä nhôù. Chæ coù khaû naêng thöïc hieän caùc pheùp toaùn ñoái vôùi caùc soá nguyeân, coù theå duøng taäp leänh 80286 ñeå moâ phoûng caùc pheùp toaùn soá hoïc daáu chaám ñoäng nhöng ñieàu naøy seõ laøm giaûm hieäu suaát heä thoáng.
Neáu muoán coù khaû naêng thöïc hieän caùc pheùp toaùn daáu chaám ñoäng phaûi gaén CoProccessor 8087.
80286 laøm vieäc theo 2 cheá ñoä : cheá ñoä thöïc vaø cheá ñoä baûo veä.

## Slide 100: Toùm taét CPU hoï Intel
CPU 80386 : Data bus 32 bit neân coù theå quaûn lyù 4GB boä nhôù. Caùc thanh ghi daøi 32 bit  taêng ñoä chính xaùc cuûa caùc pheùp toaùn. Ñoä roäng Bus  taêng toác ñoä thöïc thi.
CPU 80386 hoaøn toaøn töông thích vôùi caùc CPU tröôùc noù.

## Slide 101: Toùm taét CPU hoï Intel
CPU 80486 : coù bus 32 bit . 1 Coprocessor 387, boä phaän ñieàu khieån Cache, 1 Cache 8K, duøng phoái hôïp taäp leänh ruùt goïn RISC vaø taäp leänh phöùc taïp CISC.
CPU 80486 phaàn lôùn caùc leänh chæ duøng 1 soá ít xung.
Söû duïng cô cheá ñöôøng oáng coù khaû naêng xöû lyù 5 leänh ñoàng thôøi :
Laáy leänh tröôùc PreFetch
Giaûi maõ laàn 1 Decode 1
Giaûi maõ laàn 2 Decode 2
Thöïc thi leänh Execution
Ghi laïi traïng thaùi. WriteBack

## Slide 102: RISC & CISC
Nguyeân lyù CISC :
Complex Intruction Set Computer
Taäp leänh khaù lôùn >300 leänh
Khaû naêng ñònh vò phöùc taïp
Moät soá leänh caàn phaûi vi leänh hoaù
quaù nhieàu leänh  naïp laâu  laøm chaäm heä thoáng
leänh phöùc taïp neân time giaûi maõ leänh nhieàu khi lôùn hôn time thöïc thi.
Chæ coù hôn 20% leänh thöôøng duøng tôùi

## Slide 103: RISC & CISC
Nguyeân lyù RISC : taäp leänh thu goïn
Reduce Intruction Set Computer
taäp leänh nhoû  thi haønh ngay khoâng caàn giaûi maõ.
leänh laøm vieäc theo cô cheá ñöôøng oáng (pipeline).

## Slide 104: CPU Pentium
3 thaønh phaàn goùp söùc taêng toác ñoä xöû lyù cuûa Pentium :
Ñôn vò tính toaùn soá nguyeân supercallar
Boä nhôù Cache caáp 1 ôû beân trong CPU.
Ñôn vò tính toaùn soá chaám ñoäng supercallar

## Slide 105: SÔ ÑOÀ KHOÁI PENTIUM
Haøng nhaët sôùm
Cache leänh
8K
BIU Quaûn lyù Bus
Boä xöû lyù daáu chaám ñoäng
Registers
U Pipeline cuûa
ALU
V Pipeline cuûa
ALU
registers
Cache
Data
8K
Vuøng ñeäm ñích
Reõ nhaùnh

## Slide 106: Caâu hoûi oân taäp
Bus laø gì? Trong caùc loaïi Bus, Bus naøo laø Bus 2 chieàu.
Cho 1 oâ nhôù coù ñòa chæ vaät lyù laø 1256H, cho bieát ñòa chæ daïng segment:offset vôùi caùc ñoaïn 1256H vaø 1240H.
OÂ nhôù coù ñòa chæ vaät lyù 80FD2H, ôû trong ñoaïn naøo thì noù coù offset = BFD2H?
Xaùc ñònh ñòa chæ vaät lyù cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ logic 0A51H:CD90H

## Slide 107: Caâu hoûi oân taäp
Theá naøo laø bieân giôùi ñoaïn?
Söï khaùc nhau cô baûn giöõa boä vi xöû lyù 8086 vaø 80286?
Thuyeát minh trình töï CPU thöïc hieän caâu leänh Mem(b)  Not Mem(a)
Chu kyø leänh, chu kyø maùy. Cho bieát quan heä giöõa chu kyø clock, chu kyø maùy vaø chu kyø leänh.
Quan heä giöõa taäp leänh vaø kieán truùc cuûa CPU

## Slide 108: Caâu hoûi oân taäp
Giaûi thích taïi sao khi taêng taàn soá xung clock, giaûm chu kyø wait state cuûa boä nhôù, theâm cache cho CPU laïi laøm cho heä thoáng chaïy vôùi hieäu suaát cao hôn. ?
Trình baøy chieán löôïc chính löu tröõ thoâng tin trong Cache?
Tính toác ñoä chuyeån giao döõ lieäu cuûa maùy tính coù CPU 486DX-66MHz vaø maùy Pentium 100MHz.
Phaân bieät RISC vaø CISC.
Trình baøy cô cheá ñöôøng oáng trong thöïc thi cuûa CPU

## Slide 109
Bus ISA-8 bits :
chạy ở tốc độ đồng hồ là 8 MHz truyền tải dữ liệu tối đa 8 MB/s.
chạy ở tốc độ đồng hồ là 4.77 MHz truyền tải dữ liệu tối đa 6MB/s.
chạy ở tốc độ đồng hồ là 4.77 MHz truyền tải dữ liệu tối đa 1MB/s.
chạy ở tốc độ đồng hồ là 4.77 MHz truyền tải dữ liệu tối đa 12MB/s.

## Slide 110
Bus ISA-16 bits :
chạy ở tốc độ đồng hồ là 812 MHz truyền tải dữ liệu tối đa 8 MB/s.
chạy ở tốc độ đồng hồ là 32 MHz truyền tải dữ liệu tối đa 12MB/s.
chạy ở tốc độ đồng hồ là 4.77 MHz truyền tải dữ liệu tối đa 12MB/s.
chạy ở tốc độ đồng hồ là 16MHz truyền tải dữ liệu tối đa 12MB/s.

## Slide 111
Bus PCI :
truyền tải dữ liệu tối đa 528 MB/s.
truyền tải dữ liệu tối đa 128MB/s.
truyền tải dữ liệu tối đa 512MB/s.
truyền tải dữ liệu tối đa 64MB/s.

## Slide 112
Dẫn đầu về Chipset hiện có trên thị trường là :
a.AMD
b.ALI
c.Intel
d.Mac

## Slide 113
Hệ thống Bus là hệ thống xa lộ thông tin bên trong PC giúp trao đổi:
a.thông tin giữa các máy tính
b.dữ liệu giữa các thiết bị ngọai vi
c. dữ liệu giữa bộ VXL và các thiết bị khác
d. tất cả đều đúng

## Slide 114
Mọi họat động của máy tính từ CPU đến bộ nhớ RAM và những thiết bị I/O đều phảI thông qua sự nốI kết được gọi chung là :
a.Chuẩn giao tiếp
b.Bus
c.BIOS
d.CMOS

## Slide 115: BÀI TẬP
Bài 1 : Cho biết giá trị chuổi ‘XY’ được lưu trữ trong MT dướI dạng số hex và dạng số bin?
Bài 2 : Cho biết giá trị ở hệ 10 của các số nguyên có dấu sau :
a.10000000b b.01111111b
Bài 3 : Cho đoạn code sau :
MOV AH,7F INT 20H
MOV AX,1234 Hãy cho biết giá trị của
MOV BH,AL các thanh ghi AX,BX ?
MOV BL,AH

## Slide 116: BÀI TẬP
Bài 4: Cho đoạn code sau :
MOV AL,81
ADD AL, 0FE
INT 20H
Giả sử các số đều là số có dấu. Giải thích kết quả chứa trong thanh ghi AL khi đoạn code trên được thực thi. Sử dụng giá trị ở hệ 10 để giải thích.

## Slide 117: BÀI TẬP
Bài 5: Giả sử thanh ghi trong MT của bạn dài 24 bits, cho biết giá trị của số dương lớn nhất mà thanh ghi này có thể chứa ở 2 hệ 2 và hệ 16?
Bài 6 : Biến đổI địa chỉ sau thành địa chỉ tuyệt đối
0950:0100
08F1:0200

## Slide 118: MAINBOARD

## Slide 119: MAINBOARD

## Slide 120: MAINBOARD

## Slide 123: MAINBOARD