## Slide 1: Input /Output Devices
Naém nguyeân lyù caáu taïo vaø ñaëc ñieåm cuûa thieát bò I/O.
Nhieäm vuï vaø yeâu caàu cuûa thieát bò I/O.
Caùch giao tieáp giöõa CPU vaø thieát bò I/O.
Hieåu caùc böôùc trong quaù trình ngaét quaõng.
Naém ñöôïc cô cheá DMA
Muïc tieâu

## Slide 2: Noäi dung
Nguyeân lyù xuaát nhaäp trong maùy tính
Caùch CPU giao tieáp vôùi thieát bò I/O.
Ngaét quaõng
DMA
Caùc thieát bò I/O : Hard Disk,Floopy Disk, Printer, Keyboard,Mouse

## Slide 3: Thieát bò I/O :
Thieát bò I/O laø 1 thieát bò coù khaû naêng cung caáp döõ lieäu khi CPU yeâu caàu trong taùc vuï ñoïc vaø coù khaû naêng ghi döõ lieäu vaøo khi CPU thöïc thi 1 taùc vuï ghi.

## Slide 4: Laøm sao CPU nhaän bieát moät I/O
Moãi I/O coù 1 ñòa chæ rieâng goïi laø coång (port). Khi CPU truy xuaát I/O , CPU xuaát ra 1 ñòa chæ.
Moät soá bit cao cuûa ñòa chæ ñi vaøo boä giaûi maõ, treân ñöôøng ra cuûa boä boä giaûi maõ seõ coù tín hieäu Chip select töông öùng vôùi I/O maø CPU muoán truy xuaát.
Caùc ñòa chæ thaáp coøn laïi seõ ñi ñeán moïi I/O nhöng chæ coù I/O naøo coù ñöôøng Chip Select tích cöïc môùi ñöôïc truy xuaát.
?

## Slide 5: Sô ñoà giaûi maõ ñòa chæ
CPU
ROMCS
RAMCS
I/OCS
ADDRESS BUS
Caùc bit thaáp Address bus
Bit cao

## Slide 6: Minh hoïa
CPU
MEMORY
VIDEO
CONTROLLER
KEYBOARD
CONTROLLER
HARDDISK
CONTROLLER
FLOPPYDISK
CONTROLLER
MONITOR
KEYBOARD
HARD DISK
FLOPPY DISK
BUS

## Slide 7: CPU lieân laïc vôùi thieát bò I/O
Thieát bò ngoaïi vi lieân laïc vôùi CPU thoâng qua caùc coång I/O .
Caùc thieát bò I/O coù toác ñoä laøm vieäc chaäm hôn toác ñoä cuûa CPU raát nhieàu  ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy ngöôøi ta duøng vuøng nhôù ñeäm.
Söï truyeàn thoâng tin giöõa thieát bò I/O vaø CPU ñöôïc thöïc hieän theo 2 böôùc :

## Slide 8: CPU lieân laïc vôùi thieát bò I/O
Böôùc 1 : truyeàn thoâng tin giöõa boä nhôù trong vaø boä nhôù ñeäm.
Böôùc 2 : truyeàn thoâng tin giöõa boä nhôù ñeäm vaø thieát bò I/O.

## Slide 9: CPU lieân laïc vôùi thieát bò I/O
Coù theå toå chöùc ñeå 1 CPU laøm vieäc ñoàng thôøi vôùi nhieàu thieát bò ngoaïi vi baèng caùch phaân chia thôøi gian.
Thieát bò I/O
Buffer
Boä nhôù trong
Tín hieäu ñieàu khieån cuûa boä nhôù ñeäm
Tín hieäu ñieàu khieån töø CPU

## Slide 10: Ngaét quaõng (Interrupt)
Ngaét (Interrupt) laø gì ? : Ngaét laø söï laøm ngöøng chöông trình ñang chaïy.
Moät interrupt xuaát hieän khi 1 chöông trình ñang thöïc thi bò ngöng.
Interrupt ñöôïc taïo ra bôûi nhieàu lyù do khaùc nhau

## Slide 11: Ngaét quaõng (Interrupt)
Do user laäp trình coù leänh INT <number> yeâu caàu phuïc vuï ngaét quaõng (nhö xuaát nhaäp chaúng haïn).
Do heä thoáng gaây ra vì 1 lyù do naøo ñoù khoâng mong muoán (nhö loãi cuûa pheùp chia 0, pheùp tính bò traøn soá…)
Do thieát bò I/O gaây ra : maùy in, baøn phím, oå ñóa ...

## Slide 12: Software Interrupt
Ngaét meàm :
Do thi haønh leänh INT trong chöông trình.
Xaõy ra khi caàn 1 chöông trình con trong heä ñieàu haønh vaø thöôøng laø chöông trình con xuaát nhaäp.
Cuù phaùp goïi 1 ngaét meàm trong chöông trình :
INT number

## Slide 13: Software Interrupt
Moät soá ngaét meàm thoâng duïng :
INT 10h : Video services
INT 16h : Keyboard services
INT 17h : Printer services
INT 1AH : Time of Day
INT 1CH : User Time Interrupt
INT 21H : Dos Service

## Slide 14: Thí duï minh hoïa goïi ngaét meàm
MOV …
INT 10h
ADD ….
……..
3069 F000:F065 F000:AB62
STL
CLD
PUSH ES
PUSH DS
……
IRET
RETURN TO
CALLING
PROGRAM
F000:F065
F000:F066
F000:F067
F000:F068
………….
ROM BIOS
INTERRUPT VECTOR TABLE
CALLING PROGRAM
1
2
3
4

## Slide 15
Giải thích
1. Con số theo sau INT báo cho CPU biết phải định vị mục nào trong bảng vector ngắt quãng.
2. CPU nhảy đến địa chỉ lưu trong bảng vector ngắt quãng (F000:F065).
3. Một chương trình con (điều khiển ngắt) tại F000:F065 bắt đầu được thi hành và hoàn tất khi gặp lệnh IRET.
4. lệnh IRET giúp CT quay trở lại ngay sau lệnh gọi ngắt và tiếp tục thi hành lệnh này.

## Slide 16: Hệ thống ngắt IBM PC/XT
Ngắt địa chỉ logic địa chỉ VL công dụng
0 00E3:3072 03EA2 lỗI phép chia
1 0600:08ED 068ED chạy từng lệnh
F000:E2C3 FE2C3 ngắt không che NMI
0600:08E6 068E6 điểm dừng
0700:0147 07147 tràn khi làm việc vớI số có dấu
F000:FF54 FFF54 In màn hình (BIOS)
,7 dự trữ
8 đến F các ngắt của chip 8259
F000:F065 FF065 Vào ra cho Video (BIOS)
F000:F84D FF84D kiểm tra cấu hình tbị (BIOS)
F000: F841 FF841 kiểm tra kích thước bộ nhớ (BIOS)

## Slide 17: Hệ thống ngắt IBM PC/XT
Ngắt địa chỉ logic địa chỉ VL công dụng
13 F000:EC59 FEC59 Vào/ra đĩa (BIOS)
14 F000:E739 FE739 vào/ra RS 232 (BIOS)
15 F000:F859 FF859 vào/ra cassette (BIOS)
16 F000:E82E FE82E Vào/ra bàn phím (BIOS)
0700:0147 07147 tràn khi làm việc vớI số có dấu
F000:FF54 FFF54 In màn hình (BIOS)
,7 dự trữ
8 đến F các ngắt của chip 8259
F000:F065 FF065 Vào ra cho Video (BIOS)
F000:F84D FF84D kiểm tra cấu hình tbị (BIOS)
F000: F841 FF841 kiểm tra kích thước bộ nhớ (BIOS)
…….

## Slide 18: Hệ thống ngắt IBM PC/XT
Ngắt địa chỉ logic địa chỉ VL công dụng
1A F000:FE6E FFE6E thờI gian hệ thống (BIOS)
1B F000:0140 00840 điều khiển Ctrl+Break
………………………………………………………………………………………..
20 PSP:0000 --------- Kết thúc chương trình DOS
  21 Có thể đặt lại ---------- gọI chức năng DOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------
F1 – FF không sử dụng
Tùy version DOS, dạng MT một số địa chỉ logic có thể khác nhau

## Slide 19: Một số ví dụ minh họa
Ex : Xem bảng vector ngắt quãng trên MT
a. Sử dụng DEBUG để hiển thị nội dung của các ô nhớ 0000:002Fh
b. Tìm CS:IP của lỗi phép chia, NMI và INT 8
Đối vớI lỗi phép chia INT 0, CS:IP được đặt ở địa chỉ 0,1,2,3.

## Slide 20
Có thể dữ liệu trên máy PC của bạn khác vớI dữ liệu trên vì còn phụ thuộc vào version của DOS, ngày tháng của BIOS, việc sử dụng bộ nhớ kép (shadow memory).
Đối với ngắt lỗi phép chia (INT 0), CS:IP được đặt ở địa chỉ 0,1,2,3.
 CS = 00A7 IP = 1068
Còn INT 8 thì sao ?

## Slide 21
Ex : minh họa INT 0 được gọI và thi hành
MOV AL,92
SUB CL,CL
DIV CL
INT 0
INT 3
Đoạn CT trên sẽ xuất thông báo
Divide Error

## Slide 22: Interrupt noäi
Ngaét noäi : ngaét töï thaân do CPU sinh ra coøn ñöôïc goïi laø ngaét khoâng che NMI.
Ngaét noäi xaõy ra khi CPU ôû 1 traïng thaùi khoâng mong muoán nhö loãi pheùp chia 0 (DIV 0), pheùp chia bò traøn, ñieän aùp nguoàn bò giaûm thaáp ...

## Slide 23: Hardware Interrupt
Ngaét cöùng :
ñöôïc taïo ra khi thieát bò ngoaïi vi caàn ñeán CPU.
Ñaêïc tröng cuûa ngaét cöùng laø tín hieäu yeâu caàu ngaét quaõng INTR.
Ngaét baøn phím laø 1 ñieån hình ngaét cöùng.
Khi caàn thieát chöông trình coù theå caám ngaét cöùng.
Ngắt cứng được phát sinh bởI chip 8259 Interrupt Controler, phát tín hiệu cho CPU tạm đình chỉ sự thi hành của CT hiện hành và xử lý ngắt.

## Slide 24: Hardware Interrupt
Ñaêïc tröng cuûa ngaét cöùng laø tín hieäu yeâu caàu ngaét quaõng INTR.
Ngaét baøn phím laø 1 ñieån hình ngaét cöùng.
Khi caàn thieát chöông trình coù theå caám ngaét cöùng bằng lệnh CLI (Clear Interrupt Flag).

## Slide 25: Baûng vector Interrupt
Moät vuøng nhôù daøi 1024 bytes ñaët ôû ñaàu boä nhôù chính (0h – 400h) , chöùa 256 phaàn töû, moãi phaàn töû laø 1 boä 4 bytes ñaùnh soá töø 0h-FFh vaø ñöôïc goïi laø caùc vector ngaét , taïo thaønh baûng vector ngaét .
Moãi vector ngaét chöùa ñòa chæ cuûa 1 chöông trình phuïc vuï ngaét ñaët trong boä nhôù.
Caùc chöông trình phuïc vuï naøy lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc thieát bò I/O thoâng qua 1 soá thanh ghi goïi laø coång (port) vaøo/ra.

## Slide 26: Baûng Interrupt vector (cont)
Khi 1 ngaét ñöôïc yeâu caàu, CPU khoâng caàn bieát ñòa chæ cuûa chöông trình con phuïc vuï ngaét naøy maø chæ quan taâm ñeán soá hieäu i cuûa ngaét vaø soá naøy chæ ñeán phaàn töû thöù i cuûa baûng interrupt vector .
Ex : Khi ta goû vaøo 1 phím, 1 tín hieäu seõ taïm thôøi ngaét ngang coâng vieäc cuûa CPU. CPU seõ tìm ñeán vector ngaét soá 9 (cuûa baøn phím). Vector naøy ôû ñòa chæ 0:24h.
CPU seõ laáy ra ñòa chæ cuûa thuû tuïc chuyeân phuïc vuï baøn phím (coù saün trong ROM BIOS).
Thöïc hieän thuû tuïc naøy xong
Quay trôû laïi choã bò ngaét ñeå tieáp tuïc thöïc hieän coâng vieäc dôû dang

## Slide 27
Những chỉ thị ngắt này lấy địa chỉ CTC ở đâu ?
?
Ex : INT 21h
Để tính địa chỉ của CTC phục vụ ngắt ta :
21h * 4 = 84h  cần dùng 2 word (4 bytes)cho mỗI vector ngắt hay địa chỉ CTC.
Địa chỉ 00A7:107C
CS
IP

## Slide 28: Caùc vector ngaét troû ñeán caùc thuû tuïc coù saün trong ROM BIOS
Vector ngắt | Ñòa chæ | Chöùc naêng
5 | 14H | In maøn hình ra maùy in.
8 | 20H | Ño thôøi gian
9 | 24H | Maõ scan töø baøn phím
10 | 40H | Video display
11 | ……… | 
12 | ……… | 
13 | …….. | 

## Slide 29: Thí duï minh hoïa Interrupt
36 | 09 | 74 | 00
2A | E4 | 00 | F0
5B | E0 | 00 | F0
76 | 2A | 00 | 30
5B | E8 | 00 | F0
BAÛNG VECTOR NGAÉT
Soá ngaét 8
4
x
00014h
00018h
0001Ch
00024h
4 bytes
00020h

## Slide 30: Caùc loaïi coång vaøo ra
Coång noái tieáp (serial port ) : IBM PC cung caáp 2 coång noái tieáp : COM1 hay AUX vaø COM2
2 coång naøy ôû ñòa chæ 400h vaø 402h trong vuøng döõ lieäu BIOS.
Coång noái tieáp duøng cho modem ñieän thoaïi, moät maùy in noái tieáp hay noái tröïc tieáp vôùi 1 maùy tính khaùc.

## Slide 31: Caùc loaïi coång vaøo ra
Coång song song (parallel port ) : IBM PC cho pheùp söû duïng 3 coång song song : PRN hay LPT1, LPT2 vaø LPT3.
Ñòa chæ cuûa caùc coång naøy löu trong boä nhôù taïi 408, 40A, 40C.
Teân coång ñòa chæ Nôi chöùa ñòa chæ
COM1 3F8H 400
COM2 2F8H 402
PRN 3BCH 408
LPT2 378H 40A

## Slide 32: DMA (Direct Memory Access)
Kyõ thuaät cho pheùp I/O device hay Bus ñieàu khieån vieäc truyeàn döõ lieäu vaøo/ra MT maø khoâng thoâng qua CPU.
 Nhôø theá CPU vaãn ñieàu khieån caùc quaù trình xöû lyù khaùc trong quaù trình nhaäp xuaát döõ lieäu.
DMA laø gì ?

## Slide 33: Thieát bò ñaàu cuoái
Keyboard : Thieát bò nhaäp ñôn giaûn.
taäp hôïp caùc coâng taéc boá trí thaønh 1 ma traän.
Tín hieäu ngoõ ra cuûa ma traän coâng taéc naøy ñöôïc ñöa vaøo maïch taïo maõ baøn phím.
Moãi toå hôïp phím xaùc ñònh ñöôïc aán xuoáng maïch seõ taïo ra 1 con soá nhaän dieän cho phím ñoù, sau ñoù con soá naøy seõ göûi cho CPU.

## Slide 34: Scan code cuûa Baøn phím
Chip 8048 xöû lyù ñieàu khieån baøn phím :
Theo doõi coù phím naøo ñöôïc aán khoâng thì baùo cho CPU thoâng qua ngaét 09h.
Neáu coù phím naøo bò aán quaù ½s , 8048 seõ laëp laïi phím naøy sau nhöõng khoaûng thôøi gian nhaát ñònh (typematic)
Moãi laàn aán 1 phím, caùc maïch ñieän töû cuûa baøn phím seõ taïo ra 1 maõ daøi 1 byte goïi laø maõ scan , ñaëc tröng cho vò trí treân baøn phím cuûa phím taùc ñoäng, giaù trò naèm trong khoaûng 1 ..83

## Slide 35: Scan code cuûa Baøn phím
Khi nhaû phím bò aán, baøn phím taïo ra 1 maõ scan khaùc vôùi maõ scan luùc phím bò aán, coù giaù trò baèng maõ tröôùc coäng theâm 128 (80h) , nghóa laø ñoåi bit 7 cuûa byte maõ scan tröôùc töø 0  1
Ex : khi ta aán chöõ z , scan code laø 44
Nhaû phím naøy ra baøn phím taïo maõ scan 172
Laøm sao MT phaân bieät ñöôïc khi 1 phím ñöôïc nhaán vaø khi phím ñoù ñöôïc nhaû ?

## Slide 36: Boä maõ hoaù queùt treân ma traän
4 line
To
1 line
DEMUX
2 line
To
4 line
DECODER
4 Bit Counter
Q0 Q1 Q2 Q3
COL1
COL2
COL3
COL4
KEY DOWN
1
2
4
8
SCAN OSC
ROW1
ROW2
ROW3
ROW4
0 1 1 0
0
1
1
0
0
1
1
0
EN
CO
DER
TO
COM
PU
TER

## Slide 37: HOAÏT ÑOÄNG NGAÉT QUAÕNG CUÛA IO
Khi 1 IO coù yeâu caàu giao tieáp vôùi CPU (xuaát nhaäp data), IO naøy seõ kích khôûi 1 ñöôøng tín hieäu IRQ cuûa mình (Interrupt request) ñeå baùo laø mình caàn phuïc vuï.
Caùc böôùc trong tieán trình ngaét quaõng :
IO coù yeâu caàu CPU phuïc vuï, seõ göûi tín hieäu IRQ ñeán Interrupt controller.
Neáu coù nhieàu I/O cuøng yeâu caàu ngaét , IntController seõ giaûi quyeát caùc yeâu caàu baèng cheá ñoä öu tieân.
IntController phaùt 1 tín hieäu ñeán CPU xin ngaét, CPU seõ hoaøn taát leänh ñang thöïc hieän , caát giaù trò cuûa thanh ghi IP vaø CS vaøo stack ñeå bieát ñòa chæ trôû veà sau khi phuïc vuï ngaét hoaøn taát.

## Slide 38: Lieân laïc giöõa baøn phím vaø CPU(cont)
Cöù moãi laàn coù 1 taùc ñoäng aán phím
INT 9 seõ ñoïc coång 60H ñeå bieát taùc ñoäng phím naøo ñaõ xaõy ra (ñoïc maõ scan töông öùng).
INT 9h chuyeån maõ scan naøy thaønh maõ daøi 2 bytes , byte thaáp chöùa maõ ASCII cuûa phím ñoù, byte cao chöùa maõ scan.
 maïch baøn phím gaây ra ngaét 9
 goïi 1 chöông trình con phuïc vuï ROM BIOS.

## Slide 39: HOAÏT ÑOÄNG NGAÉT QUAÕNG CUÛA I/O
CPU yeâu caàu maõ nhaän daïng ñeå bieát phuïc vuï caùi gì? Nhôø maõ naøy CPU vaøo baûng Interrupt vector ñeå bieát ñòa chæ baét ñaàu cuûa chöông trình con phuïc vuï ngaét naèm ñaâu trong boä nhôù.
CPU cheùp ñòa chæ baét ñaàu cuûa chöông trình con phuïc vuï ngaét vaøo CS vaø thöïc thi maõ leänh cuûa chöông trình naøy.
Sau khi thöïc hieän xong taùc vuï cuûa ngaét , leänh cuoái cuøng laø INTR, CPU seõ laáy giaù trò cuõ cuûa CS vaø IP trong stack ra ñeå tieáp tuïc thöïc thi caùc leänh coøn laïi cuûa öùng duïng

## Slide 40: Thí duï minh hoaï veà interrupt
ADAPTER CARD
I
R
Q
I
M
R
PREORITY
CONTROL
CONTROL
I
S
R
INTERRUPT
ENABLE
FLAG
CLI
STI
CPU
INT
IRQ5
IRQ5
DATA

## Slide 41: Giaûi thích
Card IO yeâu caàu phuïc vuï baèng caùch ñöa ñöôøng tín hieäu IRQ treân card leân möùc 1.
Ñöôøng IRQ noái vôùi boä ñieàu khieån ngaét, yeâu caàu naøy seõ laøm baät bit 5 cuûa thanh ghi IRR.
Interrupt controller seõ so saùnh IRR vôùi thanh ghi maët naï IMR ñeå xem hieän taïi coù cho pheùp IRQ5 hay khoâng. Neáu cho pheùp thì seõ kieåm tra tieáp.
Kieåm tra xem coù 1 ngaét coù öu tieân cao hôn IRQ5 hay khoâng. Neáu coù thì IRQ5 phaûi chôø cho ñeán sau khi ngaét öu tieân thöïc hieän xong.

## Slide 42: Giaûi thích (cont)
Leänh EOI seõ xoùa bit 5 trong thanh ghi ISR ñeå IntController coù theå tieáp nhaän 1 yeâu caàu khaùc.
Chöông trình phuïc vuï ngaét phaùt leänh IRET keát thuùc. CPU phuïc hoài giaù trò CS vaø IP töø Stack ñeå coù theå tieáp tuïc thöïc hieän quaù trình tröôùc ñoù.

## Slide 43: Giaûi thích (cont)
Interrupt controller ñöa ñöôøng tín hieäu INT leân möùc 1 ñeå baùo cho CPU bieát coù ngaét quaõng.
CPU nhaän tín hieäu INT, seõ baùo laïi cho Interrupt controller tín hieäu ñoàng yù baèng caùch ñöa tín hieäu INTA veà möùc 0.
Sau khi CPU chaáp thuaän ngaét, Interrupt controller göûi data cho CPU vôùi trò 0Dh (giaû söû IRQ5 töông öùng vôùi ngaét 0Dh).
Baät bit 5 cuûa thanh ghi ñang phuïc vuï ISR, xoaù bít 5 cuûa IRR vì IRQ5 ñaõ ñöôïc giaûi quyeát.

## Slide 44: Giaûi thích (cont)
CPU taïm döøng quaù trình hieän haønh, löu giaù trò CS vaø IP vaøo stack. Nhaûy ñeán ñòa chæ 0000:4*0Dh , laáy ñòa chæ offset cuûa chöông trình con phuïc vuï ngaét 0Dh.
Nhaûy ñeán nôi chöùa caùc leänh cuûa ngaét naøy vaø thöïc thi caùc leänh töông öùng.
Ôû cuoái chöong trình phuïc vuï ngaét, CPU göûi giaù trò baùo keát thuùc phuïc vuï ngaét EOI (End of Interrupt =20h) cho IntControler.

## Slide 45: Hard Disk
Track
Cylinder
Sector
Cluster
Caùc thuaät ngöõ
track
sector

## Slide 46: Hard Disk

## Slide 47: Heä thoáng taäp tin cuûa DOS vaø ñieàu khieån ñóa
Baûng FAT : (File Allocation Table)
Naèm ngay Boot Sector (sector 0).
Baûng FAT ñöôïc taïo ra khi ta partion ñóa cöùng
Noäi dung Baûng FAT moâ taû traïng thaùi cuûa caùc cluster coøn toát hay ñaõ hö (vaät lyù), ñaõ duøng hay chöa duøng…

## Slide 48: Summary slide
I/O laø gì ?
Moâ taû tieán trình phuïc vuï ngaét quaõng.
Tính toaùn vò trí cuûa vector ngaét cuûa interrupt 20h.
Vieát caùc leänh söû duïng ngaét 21h , haøm 9 ñeå hieån thò ngaøy hieän taïi.
Baûng FAT laø gì ?

## Slide 49: Summary slide
Theá naøo laø ngaét noäi. Cho 1 thí duï minh hoïa.
Khi laäp trình, ta thöôøng goïi 1 chöơng trình phuïc vuï xuaát nhaäp, luùc ñoù ta söû duïng loaïi ngaét naøo. Caùch goïi.
Laøm sao ñeå phaân bieät ngaét cöùng vaø ngaét meàm.
Khi duøng INT 21h ñeå hieån thò 1 kyù töï ra maøn hình, thanh ghi naøo chöùa kyù töï seõ hieån thò?.
?